1. Charakteristika územia, dotknuté ochranné pásma- územia, geodetické podklady, rúbanie zelene a odstránenie stavieb

1.1. Charakteristika územia

Parcele určené k výstavbe plánovaných domov sa nachádzajú v extraviláne obce Koválovec. Dľa územného plánu obce je dané územie predurčené k výstavbe rodinných domov. Objekty RD sa budú nachádzať na p.č. 227,229,230,231,232,233,234,235,236 a na časti parciel 238,239/2,240 (parcela E), k.ú. Koválovec. Dané územie sa nachádza po ľavej strane štátnej cesty III/1123 smerom z Radošoviec do Koválovca.

Investor vyčlení z vlastných pozemkov pás šírky 9,50m a dĺžky cca 74,00m, ktorý bude tvoriť prepoj v ohybe štátnej cesty. Na danom území sa bude nachádzať celkovo 22 stavebných pozemkov rôznej veľkosti, obslužná asfaltová komunikácia šírky s jednostranným chodníkom. Z cesty bude vytvorená odbočka, aby mohla byť do budúcna umožnená výstavba v prípade rozširovania zastavaného územia v danej lokalite.

Dotknuté pozemky sú vedené ako orná pôda, z čoho vyplýva povinnosť vyňatia zastavanej časti z pozemkového fondu.

Pozemok je mierne svahovitého charakteru. Pozemok je v súčasnosti tvorený ornou pôdou. Hranica pozemku je vykolíkovaná. Dotknuté územie bude rozparcelované na jednotlivé stavebné pozemky.

Na danom území sa nenachádzajú žiadne siete, ktoré by museli byť premiestnené.

1.2. Dotknuté ochranné pásma- územia

Výstavbou objektov rodinných domov novej IBV budú dotknuté ochranné pásma štátnej cesty č.III/1123 (vyhláška č. 35/1984 Zb, §15- 20m od osi vozovky cesty III. triedy), ochranného pásma STL plynovodu (z. 251/2012- STL plynovod 10m), ako aj ochranného pásma potoka (zákon č.184/2002, §45, ods. 2- 10m od brehovej čiary).

- Geodetické podklady

Podkladom pre vypracovanie PD bol digitálny podklad polohopisného a výškopisného zamerania pozemku geodetom.

- Rúbanie zelene

Vzhľadom na umiestnenie objektov RD nebude nutný výrub žiadnych stromov.

1.5. Požiadavky na dopravu

Dľa zastavovacích podmienok obce Koválovec pre výstavbu rodinných domov vo svojom katastri bude súčasťou každého rodinného domu garáž určená pre dlhodobé parkovanie. Pred vjazdom do garáže bude vytvorená spevnená plocha pre krátkodobé parkovanie počas dňa.

1.6. Základná koncepcia požiarnej bezpečnosti stavby

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bude vykonané v súlade s vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z. a naväzujúce STN 92 02 01 – 1 až 4 a ďaľšie naväzujúce STN z oboru protipožiarnej ochrany.

Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti sú s určitosťou vyhovujúce.   Výpočet odstupových vzdáleností v súlade s PD PBS.

Zariadenia na zásah

Prístupové komunikácie -príjazd požiarnych vozidiel je po cestnej komunikácií – obecnej ceste – až priamo pred stavbu. Tieto komunikácie v plnej miere spĺňajú požiadavky  § 82 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. tj. sú široké min. 3,00m. a sú dimenzované na tiaž min. 80 KN. (tj. pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla.)

1.7. Vplyv geologických a hydrogeologických pomerov na stavbu

Objekty rodinných domov sú situované v geologicky a hydrogeologicky konsolidovanom území. Popis územia: flyšové striedanie ílovcov a pieskovcov - prechodný vývoj vrchného oddielu bielokarpatskej jednotky, zvýšená priepustnosť v pásme pripovrchového rozpojenia hornín, oblasť s takmer žiadnymi množstvami podzemných vôd.

Plánované objekty RD sa nachádzajô v oblasti s nízkou úrovňou radónového rizika, dľa vyhlášky 406/1992 Zb. Na stavbu nie su kladené špecialne požiadavky z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia radónom, alebo ďalších prírodných rádionuklidov. Na stavbe bude napriek tomu použitá hydroizolačná vrstva zamedzujúca prestup radónu (Foalbit AL S40, resp. Fatrafol 803).

2. Opis stavby z hľadiska účelovej, požiadavky na architektonické- urbanistické riešenie a stavebno- technické riešenie

- Urbanistické a architektonické riešenie

V rámci stavebného zámeru je vybudovať zónu individuálnej bytovej výstavby (ďalej IBV), ktorá bude obsahovať celkovo 22 stavebných pozemkov rôznej veľkosti, obslužnú asfaltovú komunikáciu šírky 5,50m, pozdĺž ktorej povedie z jednej strany chodník (betónová zámková dlažba) šírky 1,50m so zeleným pásom šírky 0,50m. Po druhej strane cesty bude zelený pás šírky 2,00m. Súčasťou stavby bude rozšírenie distribučných sietí a to elektriky z novej trafostanice, splaškovej kanalizácie s prepojom do obce, dažďovej kanalizácie s vyústením do potoka, STL plynovodu a verejného osvetlenia.

Rodinné domy bude možné riešiť ako bungalov aj ako jednopodlažné s obytným podkrovím, prípadne poschodové. Domy budú môcť byť buď čiastočne alebo celoplošne podpivničené. Maximálna zastavanosť pozemku je 50% z plochy jednotlivých parciel.

Strechy domov budú môcť byť riešené buď ako sedlové (sklon 7-45st), ale aj ploché. Maximálna výška strešného hrebeňa bude 8,50m od nivelety 0,000m.

Nakoľko sa IBV nachádza vo svahovitom teréne, budú jednotlivé RD od seba výškovo členené. RD budú osadené tak, že +0,000m sa bude nachádzať max 0,50m nad niveletou novej cesty v mieste vjazdu na pozemok.

Rodinný dom bude vždy osadený na danej stavebnej čiare, ktorá je rovnobežne s hranicou pozemku od ulice vo vzdialenosti 5,00m.

2.2. Základné technické ukazovatele

Celková plocha dotknutých pozemkov	 :		18 335,00 m2

Počet stavebných pozemkov :				22 ks

Celková plocha stavebných pozemkov	:		15 146,50 m2

Plocha pre výstavbu komunikácie a chodníka :	1760,50 m2

Plocha pre zeleň :						1428,00 m2

3.Prípojky inžinierskych sietí

Vodovod

Projektovaná kapacita:

Rad ,,2,, - 0,206 km - tvárna liatina Blutop DN 100 PN 10 dl. 206 m

Popis trás navrhovaného vodovodu:

Navrhovaný vodovod bude zabezpečovať dodávku pitnej a požiarnej vody pre

22 navrhovaných rodinných domov.

Rozsah navrhovaného vodovodu:

Rad ,,2,, - 0,206 km - tvárna liatina Blutop DN 100 PN 10 dl. 206 m

Navrhovaný vodovod začína pripojením na vyprojektovaný vodovodný rad 1 ktorý je súčasťou rozostavanej stavby ,,Senica - Holíč, Prepojenie vodovodu, 2. Etapa, 2. Časť, SO 09 Vodovod Koválovec,,.

Vodovodný rad 2 bude križovať cestu III/1123. Križovanie bude riešené bezvýkopovou technológiou.

V navrhovanej obytnej zóne bude trasa riešeného vodovodného radu 2 situovaná do navrhovaného zeleného pásu.

Súčasťou navrhovaného vodovodu bude aj vybudovanie 22 vodovodných prípojok.

Výpočet potreby vody podľa zák. 684/2006

Plánovaný počet pripojených RD - 22

Obložnosť objektu: 3,5 os

Počet pripojených obyvateľov: 22 x 3,5 = 77 ob.

Priemerná denná potreba vody:

Qp = 77 ob x 135 l/ob/deň = 10,395 m3/deň = 0,12 l/s

Maximálna denná potreba vody:

Qm = 0,12 l/s x 2 = 0,24 l/s

Maximálna hodinová potreba vody:

Qh = 0,24 l/s x 1,8 = 0,432 l/s

Ročná potreba vody:

Qroč = 365 dní x 10,395 m3/deň = 3794 m3

Potreba požiarnej vody: 6,7 l/s

Parcelné čísla dotknutých pozemkov:

230EKN, 231EKN, 236EKN, 235EKN, 234EKN, 233EKN, 232EKN, 229EKN, 227EKN, 240EKN, 239/2EKN, 238EKN, 241CKN, 216EKN

Predpokladá sa že prevádzkovateľom navrhovaného verejného vodovodu bude BVS a.s..

Splašková kanalizácia

Projektovaná kapacita:

Stoka ,,GE,, - 0,203 km - hrdlové rúry z kameniny DN 300 dl. 203 m

Výtlak - 0,220 m - HDPE 80x5,4 mm PE 100 RC dl. 220 m

Čerpacia stanica splaškových OV

Popis trás navrhovaného vodovodu:

Navrhovaná splašková kanalizácia bude zabezpečovať odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovaných 22 rodinných domov.

Rozsah navrhovanej splaškovej kanalizácie:

Stoka ,,GE,, - 0,203 km - hrdlové rúry z kameniny DN 300 dl. 203 m

Navrhovaná splašková kanalizácia začína pripojením do čerpacej stanice splaškových OV a končí koncovou kanalizačnou revíznou šachtou osadenou v strede jazdného pruhu pred rodinným domom č. 1.

Trasa stoky GE je navrhnutá do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Čerpacia stanica splaškových OV:

Jedná sa o podzemný objekt - kruhovú šachtu o vnútornom priemere 1500 mm.

Šachta bude prekrytá zákrytovou žel. bet. doskou s tromi poklopmi.

V šachte bude osadená čerpacia technika, pozostávajúca z dvoch ponorných čerpadiel určených pre čerpanie splaškových OV.

Objekt čerpacej stanice bude oplotený v pôdorysných rozmeroch 5,5 x 5,5 m.

V oplotenom priestore bude povrch terénu spevnený bet. zámkovou dlažbou.

Súčasťou čerpacej stanice bude el. rozvádzač vybavený diaľkovým prenosom na centrálny dispečing prevádzkovateľa verejnej kanalizácie - BVS a.s.

Pre čerpaciu stanicu bude vybudovaná samostatná el. prípojka NN.

Navrhovaný výtlak splaškových OV začína v navrhovanej čerpacej stanici a končí pripojením do koncovej kanalizačnej šachty stoky GC, ktorá je súčasťou rozostavanej stavby ,,Odkanalizovanie združených obcí Viesky, SO 07 kanalizácia Koválovec.

Trasa riešeného výtlaku splaškových OV je navrhnutá v súbehu s navrhovaným prívodom vody (stavba ,,Senica - Holíč, Prepojenie vodovodu, 2. Etapa, 2. Časť, SO 09 Vodovod Koválovec,,) a centrálnym výtlakom splaškových OV (,,Odkanalizovanie združených obcí Viesky, SO 07 kanalizácia Koválovec) do stredu jazdného pruhu cesty III/1123.

Výtlačné potrubie križuje Koválovecký potok. Križovanie bude navrhnuté prekopaním potoka a uložením potrubia kanalizačného výtlaku do oceľovej chráničky.

Súčasťou navrhovanej splaškovej kanalizácie bude aj vybudovanie 22 kanalizačných prípojok.

Výpočet produkcie splaškových OV

Výpočet produkcie splaškových OV podľa zák. 684/2006

Výpočet produkcie splaškových OV:

Počet pripojených RD : 22

Priemerná obožnosť RD: 3,5 os

Počet pripojených obyvateľov: 22 x 3,5 = 77 os

Priemerný denný prietok splaškov Qs:

Qs = 77 x 135 l/os/deň = 10,395 m3/deň

Priemerný hodinový prietok splaškov Qs24:

Qs24 = Qs x 24-1 = 10,395 x 24-1 = 0,43 m3/h

Priemerný prietok denných hodín Qsdh:

Qsdh = kdh x Qs24 = 1,7 x 0,43 = 0,731 m3/h

Maximálny hodinový prietok splaškov Qsmax:

Qsmax = kh x Qs24 = 3,0 x 0,43 = 1,29 m3/h

Maximálny denný prietok splaškov Qsd:

Qsd = kd x Qs = 1,5 x 10,395 = 15,59 m3/deň

Maximálny dlhodobý hodinový prietok splaškov Qsdmax:

Qsdmax = kd x kh x Qs24 = 1,5 x 3 x 0,43 = 1,935 m3/h

Návrhový prietok splaškových OV podľa STN 75 6101:

Qv = 2 x Qsmax = 2 x 1,29 = 2,58 m3/hod

Ročná produkcia splaškových OV:

Qroč. = 365 x Qs = 365 x 10,395 m3/deň = 3794 m3/rok

Parcelné čísla dotknutých pozemkov:

230EKN, 231EKN, 236EKN, 235EKN, 234EKN, 233EKN, 232EKN, 229EKN, 227EKN, 240EKN, 239/2EKN, 238EKN, 241CKN, 216EKN, 285CKN, 170CKN, 169/1CKN

Predpokladá sa že prevádzkovateľom navrhovanej splaškovej

kanalizácie bude BVS a.s..

Dažďová kanalizácia

Projektovaná kapacita:

Stoka ,,D,, - 0,240 km - hladké PVC rúry DN 300 SN8

Výustný objekt do Kováloveckého potoka

Popis trás navrhovanej dažďovej kanalizácie:

Navrhovaná dažďová kanalizácia bude zabezpečovať odvedenie vôd z povrchového odtoku z uličného pásu navrhovanej IBV, ktorý bude pozostávať z navrhovanej cesty, priľahlého chodníka a zeleného pásu.

Vody z povrchového odtoku z jednotlivých stavebných pozemkov budú riešené individuálne pre každý stavebný pozemok samostatne v projektovej dokumentácii jednotlivých rodinných domov. V žiadnom prípade nie je možné vody z povrchového odtoku z navrhovaných stavebných pozemkov, striech rodinných domov a priľahlých spevnených plôch, vjazdov do garáží zaústiť do verejného priestranstva uličného pásu a bude nutné navrhnúť technické riešenie nakladania s týmito vodami priamo na jednotlivých pozemkoch. Predpokladáme že časť týchto vôd sa bude využívať ako úžitková voda a časť bude vsakovaná prostredníctvom vsakovacích objektov, ktorých veľkosť bude nutné navrhnúť výpočtom.

Rozsah navrhovanej dažďovej kanalizácie:

Stoka D začína výustným objektom do Kováloveckého potoka a končí koncovou kanalizačnou revíznou šachtou situovanou v strede jazdného pruhu navrhovanej cesty pred rodinným domom č. 22.

Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie je navrhnutá z časti v súbehu s cestou III/1123 cca 2,5 m od päty násypu cesty III/1123 a z väčšej časti v strede jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Hydrotechnický výpočet:

Odvodňované plochy:

Cesta: S = 1480 m2, odtokový koeficient Ψ = 0,9 , Sred = 1332 m2

Chodníky: S = 355 m2, odtokový koeficient Ψ = 0,9 , Sred = 319,5 m2

Zelený pás: S = 550 m2, odtokový koeficient Ψ = 0,5 , Sred = 275 m2

Redukovaná plocha odvodňovaného územia:

Sred = 1926,5 m2

Zrážkový úhrn Hs = 570,10 mm/rok

Q15 = 155 l/s/ha

Maximálny hodinový odtok z riešeného územia bez vsaku:

Qm  = 155 x 0,19265 = 29,86 l/s

Celkové ročné množstvo vody z povrchového odtoku z riešeného územia:

V = Hs x S x Ψ = 0,5701 x 1926,5 = 1098 m3/rok

Parcelné čísla dotknutých pozemkov:

230EKN, 231EKN, 236EKN, 235EKN, 234EKN, 233EKN, 232EKN, 229EKN, 227EKN, 240EKN, 239/2EKN, 238EKN, 241CKN, 216EKN

Plynofikácia

V obytnej zóne je navrhnutých 22 stavebných pozemkov. Pozemky sú určené pre zástavbu rodinnými domami.

Nová plynovodná distribučná sieť bude pripojená na existujúci STL plynovod z materiálu PE100 ukončený na parcele registra E p.č.229 vedľa cesty III. triedy. Maximálny prevádzkový pretlak v plynovode je do 400 kPa. Ku každému stavebnému pozemku je navrhnutý jeden samostatný pripojovací plynovod.

Nový distribučný a nové pripojovacie plynovody sú navrhnuté z materiálu PE100 RC.

Budú vedené prednostne mimo navrhované miestne komunikácie na parcelách registra E p.č. 229, 232, 233, 231, 238, 240, 239/2  - k.ú. Koválovec.

Ako hlavný východiskový podklad je použitá koordinačná situácia so zakreslenými existujúcimi sieťami a navrhovanými stavebnými pozemkami. Do koordinačnej situácie je naprojektovaný nový distribučný plynovod.

Podľa technických podmienok spoločnosti SPP, a.s. pre IBV:

Vonkajšia výpočtová teplota pre danú lokalitu je -12°C

Maximálny hodinový odber jedného odberateľa:	Qhmax = 1,4 m3/hod

Ročný odber jedného odberateľa:			Qrn = 2425 m3/rok

Zemné a montážne práce budú vykonané podľa príslušných platných predpisov a noriem.

Plynovod bude uložený v zemi vo na verejnom priestranstve. Minimálna a maximálna hĺbka nadložia je 0,8-1,5m.

Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami platí predpis STN 73 6005.

Navrhované množstvá a kapacity

prepravované médium:		zemný plyn

prevádzkový pretlak:		do 400 kPa

Navrhované distribučný plynovod:

Podľa výkresovej časti sa jedná o úsek:

úsek A-B			PE100 RC, SDR11, D50			200 m

Navrhované pripojovacie plynovody:

Rodinné domy	PE100 RC, SDR11, D32		22 ks		135,5 m

Projektované množstvá a potreby:

Podľa technických podmienok spoločnosti SPP, a.s. pre IBV:

Vonkajšia výpočtová teplota pre danú lokalitu je -12°C

Maximálny hodinový odber jedného odberateľa:	Qhmax = 1,4 m3/hod

Ročný odber jedného odberateľa:			Qrn = 2425 m3/rok

22 RD

Hodinová potreba plynu:

IBV: 22 RD x 1,4 m3/hod 		= 30,8 m3/hod

Ročná spotreba plynu:

IBV: 22 RD x 2425 m3/rok 	= 53 350 m3/rok

STL plynovod a STL pripojovacie plynovody bude prevádzkovať a udržovať SPP Nové Mesto nad Váhom, prevádzka Trnava, pokiaľ SPP neurčí inak.

Prevádzka STL plynovodov si nevyžaduje pripojenie na elektrickú sieť, vodovod ani kanalizáciu.

Pri distribúcii zemného plynu nevznikajú žiadne nároky na skladovacie priestory.

Je nutné dodržiavať ustanovenia NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a tiež ustanovenia vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Elektroinštalácia

Napäťová sústava:	3NPE str. 50 Hz, 400 V /TN-C-S

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých častí elektrických predmetov v normálnej prevádzke je prevedená krytím, zábranou, izoláciou a polohou.

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých častí elektrických predmetov pri poruche je saomočinným odpojením napájania.

Stupeň dodávky el. energie:

Navrhované riešenie pripojenia objektov na zdroj el. energie je zaradené do 3.stupňa dodávky el. energie v zmysle STN 34 1610, tab.č.11. Tieto objekty nemusia mať dodávku el. energie zaisťovanú zvláštnym opatrením.

Bilancia el. energie prívodu pre IBV 22 RD:

Inštalovaný príkon 22 RD			Pi = 22x20 kW = 440 kW

Koeficient súčasnosti			k14  = 0,5

Súčasný príkon 22 RD			Ps14 = 220 kW

Výpočtové zaťaženie			Is = 334 A

Lokalita riešenej IBV bude pripojená na zdroj el. energie cez rozpájacie a istiace skrine PSR4 novým prívodným káblom NAYY 4x240 zokruhovaným do NN-rozvádzača novonavrhnuej trafostanice v celkovej dĺžke 390m. Z TS budú 2 vývody 1-NAYY 4x240 z NN-rozvádzača TS, z ktorý každý bude istený PN2 200A.

Kábel NAYY 4x240 bude uložený v zemi v celej dĺžke, bude prechádzať v zelenom páse v obecných pozemkoch pomedzi bytové domy, pod cestami a chodníkmi, kde bude uložený v korugovanej PE chráničke 160/11.

Všetky súbehy, križovania a spôsoby uloženia dodržať podľa príslušných STN pre uloženie silových káblových vedení (viď výkres E-4).

Pred pozemkami IBV budú vo dvoch miestach osadené distribučné rozvodné skrine PSR5 (SRPP), z ktorých budú riešené prípojky pre jednotlivé rodinné domy. PD týchto prípojok nie je súčasťou tejto PD, ale budú riešené vždy samostatne pri jednotlivých rod. domoch.

Do doby, než budú tieto prípojky inštalované a zapojené, budú v PSR4 osadené len lištové poistkové odpojovače bez poistiek. Skrine PSR umiestniť na verejnom priestranstve tak, aby boli prístupné pracovníkom ZSE bez prekonania prekážok. Ich spodný okraj musí byť 60cm nad úrovňou komunikácie.

Elektromerové rozvádzače RE zabezpečuje vždy jednotlivý investor, budú osadené vždy na hranici príslušného pozemku investora a obecného pozemku.

Verejné osvetlenie

Osvetlenie obytnej zóny riešenej IBV bude riešené  svietidlami Malaga  typ SGS 102, 1xSON TPP70W CON, ktoré budú umiestnené na stožiaroch vysokých 6m. Stožiare budú uložené v betónových základoch.  Káblový rozvod VO bude riešený káblom 1-NAYY-J 4Bx16. V zmysle STN EN 13201-1 je miestna komunikácia v obytnej zóne IBV zaradená do triedy ME5. Napájanie na nový rozvod VO je riešené z nového rozvádzača VO - Rvo. Svietidlá budú samostatne istené poistkami In = 6A umiestnenými v telese stĺpa v rozvodnici T 1. Svietidlá, ktoré budú osadené výbojkami SON, budú doplnené elektronickým predradníkom Ecolum, ktorý umožňuje znižovanie intenzity osvetlenia v nočných hodinách.

Ochrana pred bleskom sa prevedie uzemnením osvetľovacích stožiarov na zemniaci vodič FeZn Ø10mm, ktorý bude uložený na dne výkopu.

4. Vplyv stavby na životné prostredie

4.1. Zazelenenie nezastavaných plôch

Po výstavbe objektu budú všetky voľné plochy zatrávnené s výsadbou kríkov a parkových úprav. Realizácia objektu nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

4.2. Údaje o odpadoch

Vznikajúci komunálny odpad bude na miesta separovaný do samostatných odpadových nádob podľa zmluvy s prevádzkovateľom vývozu odpadu.

- splaškové vody  z hygienických zariadení budú napojené mestskej kanalizácie,

- ostatný a stav. odpad v priebehu realizácie bude vyvážaný na skládku TKO.

4.3. Rozsah a usporiadanie staveniska

Stavenisko reprezentuje celú plochu parcely, na ktorej bude prebiehať výstavba. Na stavenisku budú osadené (dočasné) uzamykateľné sklady stavebných materiálov a pomôcok, ktoré po dokončení stavby sa odvezú z pozemku a nebudú tvoriť doplnkové (drobné) stavby k hlavnej stavbe.

PRÍLOHA Č.1

Časť: Odpadové hospodárstvo

1. Identifikačné údaje

Stavba 		: zóna IBV Chmelnice- Koválovec

Miesto stavby	: p.č. 227,229,230,231,232,233,234,235,236, časť parcele         238,239/2,240 (parcela E), k.ú. Koválovec

Investor		: Obec Koválovec

Koválovec 53, 908 63 Koválovec

Stupeň PD		: územné konanie

Dátum		: 09/2018

Spracovateľ PD	: MV-projekta, s.r.o.

Ing. Martin Valko

Potočná 15, 909 01 Skalica

Odpady:

Vznikajúci komunálny odpad bude separovaný do samostatných odpadových nádob podľa zmluvy s prevádzkovateľom vývozu odpadu. Splaškové vody  z objektu budú napojené na obecnú kanalizáciu.

Predpokladaný odpad v priebehu realizácie bude priebežne vyvážaný na skládku alebo po dohode s oprávnenou firmou pravidelne odvážaný k ďalšiemu zhodnoteniu alebo k zneškodneniu.

V priebehu prestavby objektu a počas prevádzky stavby vzniknú nasledovné odpady (Kategorizácia odpadu v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Zb. zákonov):

- Odpady počas výstavby objektu:

| Názov skupiny, odpadu | Číslo skupiny, odpadu | Kategória odpadu | Spôsob nakladania |
| --- | --- | --- | --- |
| Obaly z papiera a lepenky | 15 01 01 | 0 | Mater. Zhodnotenie R3 |
| Obaly z plastov | 15 01 02 | 0 | Mater. Zhodnotenie R3 |
| Zmiešané obaly | 15 01 06 | 0 | Mater. zhodnotenie/ zneškodnenie R3/D1 |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezp. látkami (plechovky od farieb, riedidiel) | 15 01 10 | N | Zneškodnenie D1 |
| Železo a oceľ | 17 04 05 | 0 | Mater. Zhodnotenie R4 |
| Výkopová zemina iná | 17 05 06 | 0 | Spätné zásypy |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 170901, 170902, 170903 | 17 09 04 | 0 | Skládka / zneškodnenie D1 |

Papier, plasty, železo a oceľ budú na odovzdanie do zariadenia na zber odpadu (zberne, výkupne).

Zmiešaný odpad z obalov, ktorý bude počas výstavby zašpinený maltou, omietkou alebo iným spôsobom znehodnotený, bude odvážaný na skládku. K materiálovému zhodnoteniu bude použitý len odpad, ktorý bude na to vhodný.

Zemina bude bude použitá na spätné zásypy medzi základového priestoru.

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov  počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu.

Zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov bude zabezpečovať organizácia, ktorá k tomu má v mieste stavby oprávnenie od orgánu štátnej správy.